## Slide 1
Monitoring sistem i bioindikatori
2. Vežba
asistent Dragana Predojević

## Slide 2
Monitoring površinskih voda na osnovu algi
U biomonitoringu se često koriste pojedine grupe algi, jer brzo reaguju na promene u životnoj sredini, preko njih se mogu sagledati kumulativni efekti različitih faktora, a istovremeno obezbeđuju uočavanje prvih znakova naruševanja ravnoteže u akvatičnim ekosistemima.

## Slide 3
Monitoring površinskih voda na osnovu algi
obuhvata dve grupe metoda koje se koriste po Direktivi o vodama:
  za određivanje ekološkog (biološkog kvaliteta) statusa jezera i velikih, ravničarskih reka, kao i ekološkog potencijala u akumulacijama, koristi se:
    kvalitativni i kvantitativni sastav i biomasa fitoplanktona
  za određivanje ekološkog (biološkog kvaliteta) statusa reka i potoka:
    - kvalitativni i kvantitativni sastav fitobentosa

## Slide 4
Fitoplankton
Direktiva o vodama EU nameće kao jednu od obaveznih metoda pri monitoringu površinskih stajaćih voda (jezera i akumulacija) i velikih ravničarskih reka
  monitoring na osnovu fitoplanktonske zajednice:
kvalitativni sastav zajednice fitoplanktona
kvantitativni sastav zajednice fitoplanktona
biomasa fitoplanktona

## Slide 5: Fitoplankton- Prikupljanje uzoraka
za kvalitativnu analizu za kvantitativnu analizu

## Slide 6: Fitoplankton- Laboratorijska analiza
Kvalitativnom analizom uzorka dobijamo sastav zajednice fitoplanktona
1 2 3

## Slide 7: Fitoplankton- Laboratorijska analiza
Kvantitativnom analizom uzoraka dobijamo brojnost jedinki i ćelija fitoplanktonskih organizama u određenoj zapremini vode- Utermöhl-ova metoda

## Slide 8: Fitoplankton- Laboratorijska analiza
Određivanje biomase- na osnovu geometrijskih aproksimacija
biomasa koju dobijamo iz matematičkih formula izražena je u mm3/l
predpostavlja se da je gustina ćelijskog sadržaja fitoplanktonskih organizama 1 (približna gustini vode)
mm3/l = 10-6 mg/l

## Slide 9
Pravilnik o parametrima ekološkog statusa nalaže određivanje sledećih parametara u okviru fitoplanktona:
CYA (procenat Cyanobacteria)- izraženo u %
EUG (procenat Euglenophyta)- izraženo u %
Abundanca fitoplanktona- izraženo kao broj ćelija/ml
Biomasa fitoplanktona, hlorofil a- izraženo u µg/l
Fitoplankton
Određuje se standardnom spektrofotometrijskom analizom
NEJASNOĆE !!!

## Slide 10
Fitobentos
Direktiva o vodama EU nameće kao jednu od obaveznih metoda pri monitoringu površinskih tekućih voda (potoci i reke)
  monitoring na osnovu bentosnih zajednica silikatnih algi – dijatomni indeksi

## Slide 11
Silikatne alge - Bacillariophyta
Jednoćelijske i kolonijske mikroskopske alge
Ćelije su u koloniji povezane izraštajima u obliku bodlji, zubaca ili su spojene galertom
Zašto baš silikatne alge?
  jer naseljavaju sve akvatične ekosisteme
  jer su veoma brojne
  jer su prisutne u svim sezonama
  jer su izgrađene od čvrstog, trajnog silicijumskog omotača
  jer su osetljive na zagađenje

## Slide 12
Fitobentos- Prikupljanje uzoraka
Koriste se različite metode u zavisnosti od supstrata
Najčešće se ispituje epilitna zajednica silikatnih algi

## Slide 13
Fitobentos- Pripremanje uzoraka za analizu
Radi lakše identifikacije ćelijski sadržaj (hloroplast, citoplazma...) treba da bude otklonjen zajedno sa spoljnim organskim supstancama koje su zatečene u uzorku.
Vrlo je važno izbeći kontaminaciju uzoraka sa silikatnim algama sa drugog staništa. Stoga mikroskopska stakla moraju biti izuzetno čista, a stakleno posuđe (epruvete, stakleni štapići, pasterove pipete) se koriste samo za jedan uzorak.
Mikroskopske pločice potrebno je trajno čuvati

## Slide 14
Radi lakše identifikacije ćelijski sadržaj (hloroplast, citoplazma...) treba da bude otklonjen zajedno sa spoljnim organskim supstancama koje su zatećene u uzorku.
Vrlo je važno izbeći kontaminaciju uzoraka sa silikatnim algama sa drugog staništa. Stoga mikroskopska stakla moraju biti izuzetno čista, a stakleno posuđe (epruvete, stakleni štapići, pasterove pipete) koriste se samo za jedan uzorak.
Mikroskopske pločice potrebno je trajno čuvati
Fitobentos- Pripremanje uzoraka za izradu trajnih preparata
Fitobentos- metode “spaljivanja” silikatnih algi
Metod hladne kiseline (sa kalijum permanganatom) se preporučuje za sve tipove uzoraka. Vreme “spaljivanja” uzoraka traje duže. Zahteva upotrebu jakih (opsanih) kiselina.
Metod vrućeg peroksida je pogodan za sve tipove uzoraka. Vreme “spaljivanja” traje kraće.

## Slide 15
Prave se potapanjem pokrovnih pločica sa silikatnim algama u Naphrax smolu
Svaki uzorak bi trebalo da ima oko 30 valvi po vidnom polju (uveličanje 400x).
Prave se najčešće 2 preparata svakog uzorka
Trajni preparati se moraju obeležavati
Etiketa treba da sadrži:
Fitobentos- Trajni preparati silikatnih algi
Ime sakupljača Datum sakuplanja Lokalitet Supstrat sa koga je uzet uzorak (npr: kamen, biljka, sediment,vestački uzorak) Datum kada je napravljen preparat

## Slide 16
Fitobentos- Procena relativne brojnosti silikatnih algi- Kvantitativna analiza
U svakom uzorku bi trebalo prebrojati 400 valvi silikatnih algi
Brojanje silikatnih algi može se vršiti horizontalno ili vertikalno. Veoma je važno da se svako sledeće pomeranje (transekt) ne preklapa sa prethodnim.
U slučaju da su valve nekompletne, broje se samo one gde je prisutan jedan pol i centralno polje
Neidentifikovane jedinke smeju da sačinjavaju maksimum 5% ukupnog broja jedinki
Valvalni izgled
Pleuralni izgled

## Slide 17
Fitobentos- Dijatomni indeksi
Dijatomni indeksi su najbolji način ispitivanja odnosa između indikatorskih vrsta silikatnih algi i kvaliteta vode u rekama i potocima.
Indeksi su jednostavan aritmetički izraz zasnovan na brojanju taksona silikatnih algi, a predstavljaju vrednost indikacije ili procenu ekološke amplitude u odnosu na zagađenje.
Softverski paket OMNIDIA
AMIN = Achnanthidium minutissimum
Kodovi silikatnih algi

## Slide 18
REZULTAT JE VREDNOST ZA 17 DIJATOMNIH INDEKSA

## Slide 19
IPS
IBD
EPI-D
DI-CH
IDP
IDAP
LOBO
DESCY
IDSE/5
CEE
GENRE
TDI
TID
SHE
SID
SLA
WAT
Fitobentos- Dijatomni indeksi
Globalno zagađenje
Utvrđivanje opterećenosti vode nutrijentima (N i P)
Procena saprobnosti vode

## Slide 20
Fitobentos- Dijatomni indeksi
Radi lakšeg poređenja između dijatomnih indeksa u programu OMNIDIA je urađena aproksimacija tako da se granice klasa za sve dijatomne indekse kreću od 1 do 20 (razlikuju su samo vrednosti za TDI):
1-4 - veoma loš kvalitet vode,
5-8 - loš kvalitet vode,
9-12 - srednji kvalitet vode,
13-16 - dobar kvalitet vode,
17-20 - veoma dobar kvalitet vode

## Slide 21
Fitobentos- Dijatomni indeksi
Pravilnik o parametrima ekološkog statusa nalaže određivanje sledećih parametara (dijatomnih indeksa) u okviru fitobentosa:
IPS
CEE

## Slide 22
Odrediti ekološki status datog vodenog tela na osnovu Pravilnika o ekološkom statusu, označiti ga odgovarajućom bojom i prokomentarisati dobijene rezultate
Zadatak

## Slide 23
HVALA NA PAŽNJI