## Slide 1: Biomarkeri i testovi toksičnosti
Prof. dr Gordana Subakov Simić

## Slide 2: Biomarkeri
Biomarkeri su supstance – ksenobiotici koji su različito prisutni u ćelijskim ili biohemijskim komponentama ili procesima, strukturama ili funkcijama, kao merljiva komponenta na nivou biološkog sistema ili uzorka
Ksenobiotici su supstance koje organizam ne proizvodi, kao na primer koncentracija cijanotoksina u telu čoveka ili ribe

## Slide 3: Biomarkeri
Se koriste u biomonitoringu
Neinvazivne tehnike
Dugotrajno praćenje određenih procesa ili stanja životne sredine
Biomarker je na primer
oštećenje DNK molekula

## Slide 4: Biomarkeri
Biomarkeri izloženosti
Biomarkeri efekta delovanja
Biomarkeri osetljivosti

## Slide 5: Evropska direktiva o vodama
Obalske zone mora
Biomarkeri se koriste u školjkama
Veoma su korisni za praćenje osteljivosti ekosistema
Dobijamo informacije na rane reakcije živog sveta na prisustvo sredinskih stresnih faktora kao što su zagađenje ili prisustvo prirodnih polutanata

## Slide 6: Ekotoksikološki testovi
Su biološki eksperimenti na različitim test organizmima u prisustvu hemijskih supstanci ili uzoraka iz okoline
Npr. otpadne vode, sediment, uzorci zemljišta, hemijske supstance i drugo
Eksperimenti se mogu vršiti
  In situ – biomonitoring u prirodnom okruženju
  Ex situ – biomonitoring u kontrolisanim laboratorijskim uslovima

## Slide 7: In situ
Direktno u prirodnim uslovima
U životnoj sredini dolazi do interakcije kompleksnih ekoloških faktora
Teško je razgraničiti efekat pojedinačnih faktora
Treba voditi računa pri donošenju zaključaka

## Slide 8: Ex situ
U laboratorisjkim kontrolisanim uslovima
Moguće je pratiti i kontrolisati više ekoloških faktora
Moguće je isključivati i dodavati, menjati uticaj faktora
Moguće je analizirati uticaj jedne ili više supstanci poznate koncentracije

## Slide 9: Komet test
Korsite se različiti organizmi (oligohete, ribe)
Koriste se krvne ćelije i ceolmske ćelije
Izražava se kao procenat oštećenja molekula DNK a koji se prati uz pomoć fluoroscentnog mikroskopa

## Slide 10: Testovi toksičnosti
toksičnost vode je nezavisan parametar za procenjivanje kvaliteta vode
toksičnost proističe iz prisustva toksičnih materija u vodi
toksičnost vode se može kvantifikovati pomoću bioloških testova toksičnosti

## Slide 11
Nivo organizacije | Reakcija na toksični nivo
Biocenoza | Promena raznovrsnosti
Populacija | Promena stabilnosti populacije
Organizam | Promena rasta, razmnožavanja i vitaliteta
Tkiva i organi | Promena strukture i funkcije
Ćelija | Promena strukture i metabolizma
Molekul | Promena permabiliteta membr. i enzimatske aktivnosti

## Slide 12: Tipovi testova
“Screening testovi” – akutna toksičnost
Testovi za uspostavljanje kriterijuma kvaliteta vode
Monitoring test otpadnih voda
Testove koje propisuje zakon
Testovi za monitoring reka

## Slide 13: Osobine koje mora da zadovoljava test organizam
osetljivost
raspoloživost i dostupnost
ekonomičnost
upotrebljivost za metode gajenja i poznavanje načina života
opšte zdravstveno stanje i otpornost na parazite i bolesti

## Slide 14: Paramecium test
Paramecium caudatum
stopa smrtnosti
2 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na insekticide

## Slide 15: Tubifeks test
Tubifex tubifex
stopa smrtnosti
3 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na insekticide

## Slide 16: Dafnia test
Daphnia magna
stopa smrtnosti
2 dana (1 dan)
akutna toksičnost otpadnih voda
osetljivost na insekticide i teške metale

## Slide 17: Azelus test
Asellus aquaticus
stopa smrtnosti
2 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na insekticide (hlorovani ugljovodonici)

## Slide 18: Gupi test
Poecilia reticulata
stopa smrtnosti
3 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na pesticide, cijanide, fenole, teške metale

## Slide 19: Pastramka test
Salmo gairdneri
stopa smrtnosti
3 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na pesticide, fenole, cijanide i teške metale

## Slide 20: Ankistrodezmus test
Ankistrodesmus falcatus
inhibicija razmnožavanja
10 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na tenzide i teške metale

## Slide 21: Formidium test
Phormidium autumnale
inhibicija fototaksične reakcije
1 dan
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na herbicide i teške metale

## Slide 22: Test klijavosti
Sinapis alba
inhibicija rasta korenčića i hipokotila
3 do 5 dana
akutna toksičnost voda za navodnjavanje
osetljivost na toksine algi i teške metale

## Slide 23: Lepidium test
Lepidium sativum
inhibicija rasta korenčića
2 dana
akutna toksičnost površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na teške metale i fenole

## Slide 24: Alium test
Allium cepa
inhibicija rasta korenčića
2 dana
akutna toksičnost vode za piće, površinskih, podzemnih i otpadnih voda
osetljivost na teške metale

## Slide 25: Sistem toksičnosti
1965. g., prihvaćeni su principi Sistema toksičnosti, koji obuhvata sledeće nivoe:
K= Katarobnost – atoksičnost, utvrđuje se na osnovu standarda za pijaću vodu
L= Limnotoksičnost obuhvata površinske i podzemne koje sadrže manje količine toksičnih supstanci
E= Eutoksičnost u takvoj vodi nema živih bića

## Slide 26: Limnotoksičnost
sadrže toksične supstance koje dovode do eliminacije većeg ili manjeg broja organizama. Deli se na 4 podnivoa:
  Oligotoksičnost
  -b-mezotoksičnost
  -a-mezotoksičnost
  politoksičnost

## Slide 27: Sistem toksičnosti:
stupanj toksičnosti | inhibicija ili mortalitet (%)
atoksičnost | 0
oligotoksičnost | 1 – 30
beta-mezotoksičnost | 31 – 50
alfa-mezotoksičnost | 51 – 70
politoksičnost | 71 – 90
eutoksičnost | 91 - 100

## Slide 28: Lepidium test
test klijanja
vrtna salata Lepidium sativum
toksičnost vodotoka i otpadne vode
dužina korenčića je obrnuto proporcionalna subletalnim koncentracijama zagađivača
letalne koncentracije u potpunosti zaustavljaju rast korenčića
dobijene vrednosti porede se sa kontrolnim

## Slide 29: Postupak – 1.
24 časa pre postavljanja eksperimenta česmenska voda se ostavi da odstoji u širokoj otvorenoj posudi
držanje vode na sobnoj temperaturi najmanje 2 sata, radi izjednačavanja sa sobnom temperaturom

## Slide 30: Postupak – 2.
odabere se 20 do 25 zdravih semena vrtne salate

## Slide 31: Postupak – 3.
Obeležiti svaku petri šolja markerom:
    K – kontrola
    D – nerazblažena voda
    1:1 – razblažena voda sa česmenskom u odnosu 1:1

## Slide 32: Postupak – 4.
U svaku Petri šolju se umetne filter papir

## Slide 33: Postupak – 5.
U svaku petri šolju smešta se pincetom 20 do 25 semena vrtne salate

## Slide 34: Postupak – 6.
Filter papir svake petri šolje se natopi sa 3 ml odgovarajućeg test rastvora

## Slide 35: Postupak – 7.
Petri šolje sa semenima se odlažu na mračno mesto i posle 24 časa se semena prenose u drugu petri šolju sa svežim test rastvorom

## Slide 36: Postupak – 8.
meri se dužina korenčića milimetarskim papirom, lenjirom ili nonijusom

## Slide 37: Postupak – 9.
Na osnovu dobijenih % vrednosti rasta korenčića izračunati % inhibicije i odrediti nivo toksičnosti vode
% inhibicije = 100% - % rasta korenčića u odnosu na kontrolu
Dobijene vrednosti se mogu prikazati grafički kao i u Allium testu